РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

Преображенское сельское поселение

Совет народных депутатов Преображенского сельского

поселения третьего созыва

47-я внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

15.03.2019 №54

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Преображенского сельского поселения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет депутатов Преображенского сельского поселения.

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Преображенского сельского поселения.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Призыв» и  разместить на официальном сайте Администрации Преображенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Преображенского

сельского поселения						     В.Н. Божко

Утверждена

решением Совета депутатов

Преображенского сельского поселения

от  15.03.2019               №  54

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1) Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав Преображенского   сельского поселения входят   три  населенных  пункта.

Административным центром поселения является село Преображенка.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 1197 человек (по состоянию на 01.01.2018 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Преображенское СП: |  | 100% |
| 1 | с. Преображенка | 962 | 67.8 |
| 2 | с. Камышловка | 23 | 2.7 |
| 3 | с. Тяжино-Вершинка | 248 | 29.5 |

Краткая характеристика природных условий.

Общие климатические условия: климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, коротким жарким летом. Средняя многолетняя температура воздуха в январе -18,80, а в июле +17,60, минимальная температура воздуха в январе – 57.0, максимальная в июле +33,60, средняя годовая температура воздуха +0,60. Безморозный период длится около 115 дней. Средние даты последнего весеннего заморозка приходятся на 29 мая, первого осеннего - на 7 сентября. Количество атмосферных осадков составляет в среднем 416 мм, из которых 70-80 % выпадает в летние месяцы. Преобладают ветры юго- западного и западного направлений.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 170,  при средней дате появления снежного покрова 14 октября, а схода – 25 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля и составляет в среднем 30 см. Глубина промерзания грунта – 1.71 м.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают западные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек.

Поселение характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

Преображенское поселение расположено в южной  части Тяжинского района, граничит с Тисульским районом. Тяжинский район расположен в северо- восточной части Кемеровской области. Значительная часть района занята лесами (48%) с преобладанием лиственных пород – березы, осины. Район находится в зоне рискованного земледелия, почвенный покров представлен черноземами, дерново-подзолистыми  и темно-серыми оподзоленными почвами. Тяжинский район входит в Марийнско- Ачинский лесостепной район Западно-Сибирской низменности. В общем фоне поверхности района, особенно южнее Транссибирской магистрали преобладают холмисто – увалистые глубоко рассеченные и увалисто – сильно – рассеченные равнины. В восточной части района наиболее широкое распространение имеют полого – увалистые и предгорные широко – увалистые и холмисто – увалистые равнины. Такие формы рельефа способствуют развитию водной эрозии. Меньшую всхолмленность и рассеченность имеют северная часть района.

По территории поселения протекают река Тяжин, речки  Половинка, Казыльюн-1й,  Боровушка,  Поперечка,  Абатуровка,  Косояк,  впадающие в р. Тяжин.

На территории поселения находятся значительные массивы леса, хвойных и лиственных  пород.

3. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод.

Централизованное водоснабжение составляет  100% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Преображенского сельского поселения практически полностью основано на использовании глубоководных и поверхностных подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.  В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации глубоководного горизонта. Эксплуатация осуществляется отдельными шестью скважинами, все расположены  по схемам водопроводов с. Преображенка, с. Камышловка, с. Тяжино-Вершинка. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

Гидрогеологическая зона поселения характеризуется следующими данными:

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |
| 1. | Глубина залегания | м | 92-120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 5.0 -52 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 144 - 240 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости пород |
| 4. | Дебет | м3/ч | 6.0 – 10.0 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 225-464.5 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 3.8-8.8 |  |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0.1-0.12 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для хоз-питьевого водоснабжения при условии умягчения воды на Преображенском водопроводе. |

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р. Кия, протекающие через территотию поселения р. Тяжин, речки  Половинка, Казыльюн -1й, Боровушка, Поперечка, Абатуровка, Косояк имеют глубину от 0.2 до 1.5 м и ширину от 1 до 8 м. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.

Весной и при выпадении ливневых дождей  речки многоводны, в остальные периоды года количество воды в ней резко сокращается. Таким образом, запас воды в  речке неустойчивый.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

На территории поселения, в с. Преображенка, имеется искусственный пруд (ГТС), который используется в рекреационных целях.

4. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время на территории  Преображенского  сельского поселения существует 3 населенных пункта, в которых имеются  централизованные системы водоснабжения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории с. Преображенка  функционирует  водопровод,  протяженностью сетей 15.0 км. Питает водопровод две рабочие артскважины , третья скважина является резервной. Две скважины (рабочая и резервная ) расположены по ул. Октябрьской среди жилой застройки, третья скважина (рабочая) расположена на пустыре, на северной окрайне села.   Скважины  имеет ограждение зоны строгого режима радиусом 15  и 30 метров. Устья скважин оборудовано пробоотборными кранами, манометрами.  Скважина по ул Октябрьский имеет водонапорную башню, вторая рабочая скважина –надскваженный павильон.   В зданиях  расположено оборудование для автоматической подачи воды.  Рядом со скважинами расположены две водонапорные башни емкостью по 25 м3 и высотой от 5 до 10 м. Мощность скважин 6 м3/час.  Территория зон строгого режима  окашивается, башня и павильон   закрываются на замки, Устье скважин имеет герметизацию. Мощность скважин – 6 и 10 м3/час.   Водопроводной водой обеспечено 100% населения с. Преображенка. Водоразбор осуществляется на 90% из кранов, введенных водопроводных сетей в дома.

На территории с. Камышловка функционирует водопровод длиной 1.2 км. Одна  рабочая скважина питающая водопровод, расположена на восточной окрайне села.  Устье скважины загерметизировано, оборудовано пробоотборным краном, манометром, надземным павильоном.  Рядом расположена водонапорная башня Рожневского  объемом 25 м3, высотой  15 метров. Подача воды автоматизирована. Зона первого пояса санитарной охраны огорожена, летом выкашивается. Мощность скважины  6.0 м3/ час. Водопроводной водой обеспечено 100% населения села Камышловка.  90% населения пользуется водой из кранов, за счет ввода сетей в дома.

На территории с. Тяжино-Вершинка функционирует водопровод длиной 5,5 км. Скважина питающая водопровод  расположена на пустыре с юго-восточной стороны села, среди жилой застройки. Резервная скважина находится в районе сельской котельной. Устья скважин загерметизировано, имеют пробоотборные краны, манометры, Рабочая скважина  имеет павильон,  резервная скважина водонапорную башню, водонапорные баки объемом  по 25 м3, высотой 8  и 20 метров. Мощность скважин по 6 м/час. Подача воды осуществляется в автоматическом режиме. Водопроводной водой обеспечено 100% населения с. Тяжино-Вершинка,  90% - ввод в дома.

Границы зон санитарной охраны скважин утверждены Распоряжением главы администрации Преображенского сельского поселения от 30.07.2013 г. №27.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекают река Тяжин, речки Половинка, Казыльюн – 1й, Боровушка, Поперечка, Абатуровка, Косаяк, ручьи, имеется пруд в с. Преображенка  (искусственное гидротехническое сооружение).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров – в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Тяжин | Более 50 | 200 | 50 | 20 |
| р. Половинка | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Казыльюн -1й | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Боровушка | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Поперечка | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| Р. Абатуровка | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Косояк | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |

Источником водоснабжения Преображенского сельского поселения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства  (участок МУП «Водоканал» - единой водоснабжающей организацией для сел Преображенка, Камышловка, Тяжино-Вершинка в Преображенском сельском поселении) включает в себя эксплуатацию и обслуживание водопроводных сетей, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин - 6 штук,  водонапорных башень – 5 шт.  Из водопроводов обеспечивается  водой население сел, общественные и производственные здания. Население обеспечивается водой из водопроводных колонок -10%  и  90% за счет ввода в дома.  Водопроводы и источники водоснабжения находятся на обслуживании  МУП «Водоканал». Скважины оборудованы насосами марки  ЭЦВ, производительностью   6 м3/час каждый. Водопроводные сети из стальных труб различного диаметра, диаметром до 110 мм, частично имеются участки из полиэтиленовых труб.

Качество питьевой воды в водопроводе с. Преображенка не соответствует  требованиям СанПиН .2.1.4.1074-01. по повышенной жесткости.

На водозаборах основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, первого пояса в размере 30 метров.

Водоснабжение объектов соцкультбыта  осуществляется из общих водопроводов.

Система водоснабжения централизованная, кольцевая в с. Преображенка и тупиковая в с. Камышловка и с. Тяжино-Вершинка, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из надземных пожарных гидрантов,  установленных на сетях и на водонапорных баках у скважины. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Для улучшения системы водоснабжения населения Преображенского сельского поселения и учитывая износ основных фондов по с. Преображенка – 95%, с. Камышловка – 98%, с. Тяжино-Вершинка – 82%    необходимо предусмотреть реконструкцию водопроводных сетей (замена стальных труб на полиэтиленовые). На рабочих скважинах с. Преображенка,  установить станции  по умягчению  воды,    село Камышловка не имеет перспективы развития, поэтому бурение дорогостоящей резервной скважины не имеет смысла.

4.2 Водоотведение

На территории Преображенского сельского поселения  централизованная  канализационная   система отсутствует.

Застройка сел представлена в основном  домами усадебного типа, канализование которых осуществляется за счет надворных туалетов и помойниц а также имеются отдельные дома канализованные на выгреб и фильтрующие колодцы.

Объекты соцкультбыта (здание администрации, , магазины, школы, детские сады, клуб, пекарня)   канализованы на выгреб. По заявочной системе сточные воды из выгребных ям спецавтотранспортом МУП «Водоканал» вывозятся на поля запахивания.

На территории населенных пунктов Преображенского сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральные планы сел не составлены.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Преображенского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с уменьшением потребности, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения в с. Преображенка, Камышловка, Тяжино-Вершинка централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная - по назначению, кольцевая в с. Преображенка и  тупиковая в с. Камышловка и Тяжино-Вершинка – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление  существующей застройки с. Преображенка на расчётный срок составляет 333.1 м3/сут; в том числе на полив – 192.0 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды при водопотреблении из колонки

- 95 л/сут на одного человека- норма расхода воды при наличии в доме ввода воды и канализования на выгреб.

-  3 л/сут. на однин м2 – норма расхода воды на полив  зеленых насаждений;

- 8.6 л/сут на 1 место в клубе

- 75 л/сут на 1 место в детском саду

- 10 л/сут на 1 учащегося в школе

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар в год. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Для улучшения системы водоснабжения села Преображенка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- постепенная замена ветхих сетей водопроводов на полиэтиленовые трубы.

- на рабочих скважинах  установить сооружения по умягчению воды

- осуществлять постоянный санитарно-химический и бактериологический контроль качества питьевой воды (данный контроль в настоящий момент осуществляет МУП «Водоканал») В случае ухудшения качества воды предусмотреть строительство очистных сооружений или строительство обеззараживающей установки.

Водопотребление существующей застройки с. Камышловка на расчетный срок  составляет 12.8 м3/сут, в т.ч. полив 7.8 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения села Камышловка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода  на полиэтиленовые трубы.

Село Тяжино-Вершинка , водопотребление существующей застройки  на расчетный срок составляет 137.1 м3/сут в т. ч. полив 83.4 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения с. Тяжино-Вершинка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей на полиэтиленовые трубы

Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На них предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды  предусматривать устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

5.2 Водоотведение

Все населенные пункты Преображенского сельского поселения застроены домами усадебного типа поэтому объем стоков подсчитать не возможно  т.к. канализование осуществляется в надворные туалеты, помойницы и выгребные ямы. Социальные объекты также канализованы в выгребные ямы.

Стоки из выгребных ям вывозятся спецтранспортом МУП «Водоканал» по заявочной системе на поля запахивания.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО" или малые очистные сооружения ООО «ВЕССЕЛ» не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси", ООО «ВЕССЕЛ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси", ООО «ВЕССЕЛ» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

6. Решение об определении единой водоснабжающей (гарантирующей) организации.

При определении ЕВО (единой водоснабжающей организации  ) рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление водоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурного назначения. Такой, и единственной в районе, является МУП «Водоканал».

Предлагается для Преображенского сельского поселения определить единой водоснабжающей  организацией – МУП «Водоканал».

Критериями для определения единой водоснабжающей  организацией являются:

- владение на праве собственности (оперативном управлении) или ином законном основании источниками и техническими сооружениями водоснабжения   в границах зоны деятельности ЕВО;

- размер собственного капитала:

- способность в лучшей мере обеспечить надежность водоснабжения  в соответствующей системе водообеспечения.

Водоснабжающая  организация - МУП «Водоканал» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕВО.

Решение об установлении организации в качестве ЕВО в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления Тяжинского района.

После внесения проекта схемы водоснабжения  на рассмотрение водоснабжающая организация должна обратится с заявкой на признание в качестве ЕВО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕВО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников водоснабжения должно быть выполнено в ходе актуализации схем водоснабжения , после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕВО определены и установлены Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» В соответствии  с Законом ЕВО обязана:

- заключать и выполнять договоры водоснабжения с любыми обратившимся к ним потребителями воды, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к водопроводным сетям ;

- заключать и исполнять договоры поставки воды в отношении объема водопотребления, распределенной в соответствии со схемой водоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг водоснабжения  в объеме, необходимом для водообеспечения   потребителей водой с учетом потерь воды при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕВО могут быть изменены в следующих случаях;

- подключение к системе водоснабжения   новых водопотребляющих  объектов, источников воды , или их отключение от системы водоснабжения ;

- технологическое объединение или разделение систем водоснабжения .

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕВО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕВО подлежит внесению в схему водоснабжения   при её актуализации.

Приложение: схема водопроводных сетей с. Преображенка

схема водопроводных сетей с. Камышловка

схема водопроводных сетей с. Тяжино -Вершинка